Муниципальное образование

Сельское поселение Лемпино

Нефтеюганский район

# Ханты - Мансийский автономный округ - Югра

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

РЕШЕНИЕ

28.05.2015								          		                   №  104

с. Лемпино

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино

В соответствии с Федеральными законами РФ от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино, Нефтеюганский района, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра на период с 2015 г. до 2025 г. согласно приложению.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальном средстве массовой информации органов местного самоуправления – бюллетень «Лемпинский вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

# Глава сельского поселения                                                    Н.Н. Фоменкина

Приложение

к решению Совета депутатов

сельского поселения Лемпино

от 28.05.2015  № 104

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Лемпино, Нефтеюганский района,

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра

на период с 2015 г. до 2025 г.

Лемпино

2015 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО НА 2015-2025 ГОДЫ»:	5

1.1. Оценка социально – экономической эффективности Программы	8

2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО	8

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО	9

3.1. Территория, климат, население.	9

3.2. Характеристика экономики	Ошибка! Закладка не определена.

3.3.  Проблемы и задачи отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики	12

4. ПРАВОВОЙ  И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.	12

4.1. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы  сельского поселения Лемпино в коммунальном секторе	12

5. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	13

5.1. Существующее положение	13

5.2. Перспективные балансы теплоносителя.	17

5.3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.	18

5.4. Мероприятия.	19

6.СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	19

6.1. Существующие положение	19

6.1.7. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	24

6.1.8.  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	24

6.2. Обоснование объемов производственных мощностей	25

6.2.1. Общий баланс подачи и реализации воды	26

6.3. Перспективная схема водоснабжения	27

6.4. Мероприятия.	29

7.СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	29

7.1.  Существующее положение	29

7.2. Проектные предложения	30

7.3. Мероприятия по реализации программы	30

8. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	31

8.1. Существующее положение	31

8.1.2.Характеристика системы электроснабжения.	31

8.2. Проектные предложения	33

8.3. Мероприятия	33

9. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.	33

9.1. Существующее  положение	33

9.2. Проектные предложения	34

9.3. Мероприятия	35

10.	СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	35

10.1. Общее положение	36

10.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения	37

10.3.Перечень основных мероприятий	39

11.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	39

11.1.Ответственный за реализацию программы	40

11.2.Сводный план програмных мероприятий	40

11.3.Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	40

11.4.Порядок и сроки коррестировки Программы	41

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО НА 2015-2025 ГОДЫ»:

| Наименование Программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино на 2015-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 №184-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 23.07.2008 №281-ФЗ, от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 27.12.2009 №374-ФЗ, от 02.07.2010 №152-ФЗ, от 27.07.2010 №237-ФЗ) 2. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». 5. Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры». 10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 11. Договор №11/12/2014 от 12 декабря 2014г. по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МУ «Администрации сельского поселения Лемпино» с ООО «Норматив». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МУ «Сельского поселения Лемпино», Нефтеюганского района, Ханты - Мансийского автономного округа - Югра. |
| Разработчик Программы | Администрация МУ «Администрация сельского поселения Лемпино» с ООО «Норматив» на основании Договора №11/12/2014 от 12 декабря 2014г. |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап: 2015 – 2020г.г. 2 этап: 2020 – 2025г.г. |
| Основные мероприятия Программы | создание водопроводно-канализационного хозяйства; поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся объектам, согласно утвержденного Генерального плана поселения; модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения; создание санкционированных свалок (полигонов) для утилизации твердых бытовых отходов; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 538756 тыс. руб. с учетом инфляции, в том числе: 2015г. - 0 руб.; 2016г. – 20592 тыс.руб.; 2017г. – 93912 тыс.руб.; 2018г. – 161182 тыс.руб.; 2019г. – 47672 тыс.руб.; 2020г. – 61640тыс.руб.; 2021г. – 63308 тыс.руб.; 2022г. – 31974 тыс.руб.; 2023г. – 16606 тыс.руб.; 2024г. – 20000 тыс.руб.; 2025г. – 21870 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация программы позволит: Развитие электрических сетей обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельского поселения Лемпино; обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения повышение надежности и качества теплоснабжения; снижение потерь теплоэнергии до 8-10%; обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых объектов соцкультбыта, промышленных объектов; улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения Создание системы водоснабжения и водоотведения, что позволит: повысить экологическую безопасность в поселении; соответствовать параметрам качества питьевой воды нормативам СанПиН на 100%; Утилизация твердых бытовых отходов улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения; улучшение экологического состояния сельского поселения Лемпино; обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. 1. Технологические результаты: оказание услуг водоснабжения и водоотведения; повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3. Бюджетный результат – развитие предприятия приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества существующих коммунальных услуг и представления новых видов коммунальных услуг. |
| Контроль исполнения Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Лемпино. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Лемпино. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией, предприятиями коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов, Администрация сельского поселения Лемпино в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры  сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной

# 2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, муниципальными и другими программами, реализуемыми на территории  сельского поселения;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в районе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино являются:

1.	Реализация Генерального плана поселения и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития сельского поселения.

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

6.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

# 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

## 3.1. Территория, климат, население.

Общие сведения

Лемпино — сельское поселение в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО. Площадь МО (муниципального образования) в рамках утверждённых границ — 3519,75 га. Расстояние до административного центра - г. Нефтеюганска — 112 км.

Территория Нефтеюганского района с севера и востока граничит с Сургутским районом, с запада  – Ханты-Мансийским, с юга примыкает к Уватскому району Тюменской области. Образование Нефтеюганского района стало новым этапом в экономическом и культурном развитии региона. На его территории, равной 25-ти тыс. квадратных километров, проживало около 30-ти тысяч жителей. Здесь открыты и эксплуатируются крупные месторождения: Мамонтовское, Правдинское, Тепловское, Приразломное, Средне-Балыкское,  Мало-Балыкское, Южно-Сургутское. Они обеспечивают основной объём добычи  нефти региона.

Нефтеюганский район занимает первое место в округе по плотности нефтяных месторождений, что является надёжным оплотом социально-экономического развития страны и преобразования муниципального образования.

В сельском поселении Лемпино  на 1 января 2014 года проживает  475  человек.

Развитие поселка производится на основании утвержденного генплана, который  предполагает улучшение качества жилого фонда за счёт строительства более комфортабельных жилых домов – коттеджей и МКЖД.

Поселение является одним из перспективных центров рыбной промышленности и развивающихся личных подсобных хозяйств.

В настоящее время Лемпино - это посёлок, имеющий 109 дворовых хозяйств, фельдшерский акушерский пункт, среднюю общеобразовательную школу, Дом культуры "Кедр", почтовое отделение связи, Лемпинский рыбный цех (ИП Киршина А.В.), МКУ «Административно-хозяйственная служба «Север».

Жилой фонд посёлка составляет 9,35 тыс. кв.м это квартал "новый" - 961,4 кв.м. "старый" посёлок - 2443 кв.м. два многоквартирных дома - 646 кв.м. и 48-квартирный дом – 2591,52 кв.м.

Климат

Поселение Лемпино характеризуется резко-континентальным климатом с суровой продолжительной зимой, короткой и бурной весной, непродолжительным летом и короткой осенью.

Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -200  до -210. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-28000 С. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. В понижениях долины Оби  отмечается наибольший минимум температуры (-550 С). Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 150 С). Поселение характеризуется повышенными скоростями ветра. Зимой, во время сильных устойчивых морозов стоит ясная безветренная погода; морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями.

Лето теплое и влажное. Радиационный баланс составляет 1100 МдЖ/м год.

Зимой преобладают слабые южные ветры, а летом – северные. Средняя скорость ветра 2-4 м/сек.

Смена сезонов происходит быстро и резко. Количество атмосферных осадков умеренное – 450 – 500 мм в год. Основная часть осадков (350 мм) выпадает в теплый период года.

Среднегодовая температура воздуха составляет -1,2 0С. Средняя температура января составляет -19,7 0С, средняя температура июля +18,3 0С. Количество осадков за ноябрь-март составляет 209 мм, за апрель-октябрь – 467 мм.

Население

Динамика численности населения поселения

| Период | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на начало года, чел. | 398 | 440 | 520 | 496 | 524 | 464 | 475 |

## 3.2. Характеристика экономики

### Характеристика промышленности и ее современное состояние

Поселение является одним из основных центров рыбной промышленности района, в селе работает рыбный цех ИП Киршина А.В. по переработке рыбы, осуществляет деятельность по приемке рыбы  и дикоросов сельскохозяйственный рыбохотпромысловый производственный кооператив "Волна". Предприятия обеспечивают занятость коренного населения и поставляют на рынок  Нефтеюганского района продукцию, изготовленную из пород рыб Западной Сибири.

## 3.3.  Проблемы и задачи отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Суммарная общая площадь жилищного фонда села на 2012 года составляет порядка 12 тыс. м2 (количество домов – 109), из которого на стадии строительства находится  960 м2 (13 одноквартирных домов). Структура жилищного фонда села приведена в таблице 3.3.1.

Инженерное обеспечение жилищного фонда села составляет: электроснабжением – 100%, газоснабжением – 20%, централизованным теплоснабжением – 30%, водоснабжением – 40%, связью – 30%.

Существующая средняя обеспеченность населения общей площадью – 21 м2/чел.

Основная часть существующего жилищного фонда представлена одно- и двухквартирными жилыми домами – 7 800 м2 (66% от суммарной общей площади), из которого порядка 12% находится в стадии строительства.

Общая площадь многоквартирного жилого дома (3 эт.) составляет 3 270 м2 (28% от суммарной общей площади).

Два общежития составляют наименьшую долю в общем объеме жилфонда – около 6% (630 м2).

Таблица 3.3.1.

Структура жилищного фонда с. Лемпино на 2007 г.

| Наименование | всего | в т.ч. в общем объеме жил. фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | действующий | строящийся |
|  | кол-во домов | Sобщ, м2 | кол-во домов | Sобщ, м2 | кол-во домов | Sобщ, м2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 95 | 6 115 | 82 | 5 155 | 13 | 960 |
|  | % от общей площади | 52 | % от общей площади | 48 | % от общей площади | 100 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 11 | 1 682 | 11 | 1 682 | - | - |
|  | % от общей площади | 14 | % от общей площади | 16 |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 1 | 3 270 | 1 | 3 270 | - | - |
|  | % от общей площади | 28 | % от общей площади | 30 |  |  |
| Общежитие, 1 эт. | 2 | 686 | 2 | 686 | - | - |
|  | % от общей площади | 6 | % от общей площади | 6 |  |  |
| ИТОГО | 109 | 11 753 | 96 | 10 793 | 13 | 960 |

# 4. ПРАВОВОЙ  И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.

## 4.1. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы  сельского поселения Лемпино в коммунальном секторе

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района (далее именуется Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

– Федеральный Закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

– Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

– Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

– Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства от 06.05.2011 №354 «О  предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

– Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

– Приказ Минрегиона РФ от 6 мая 2011г. № 204 об утверждении Методических рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

– Утвержденный Генеральный план сельского поселения.

# 5. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

## 5.1. Существующее положение

5.1.1.	Институциональная структура.

Услуги по теплоснабжению потребителей МО осуществляет  ПМУП «УТВС».

Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление  тепловодоснабжения» является организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по поставке потребителям тепловой энергии.

5.1.2.	Характеристика системы теплоснабжения.

Выработку тепловой энергии осуществляет котельная, которая находятся в  эксплуатации ПМУП «УТВС». Котельная оборудована 4 котлами. Суммарная производительность всех котлов составляет 7,2 Гкал/ч. Присоединенная расчетная нагрузка на котельные составляет 3,6 Гкал/ч. Теплоснабжение всех объектов осуществляется централизованно через магистральные и внутриквартальные сети.

Основным видом топлива котельных является природный  газ.  Резервное топливо – нефть. Отпуск тепла с котельных в паре не производится, котельные работают в водогрейном режиме. Система теплоснабжения –  открытая. Регулирование отпуска тепла – качественное за счет изменения температуры сетевой воды в соответствии с температурными графиками.

Котельное оборудование представлено котлоагрегатами марки ВВД-1.8, введены в эксплуатацию  в 1988 г.

Технические характеристики котельных

Таблица 5.1.1.1

| № п/п | Наименова- ние котельной | Местонахождение | Год ввода | Вид топлива | Средний КПД котлов | Износ котельного оборудования % | Общая мощность котельных Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | с.п. Лемпино | 1988 | газ | 0,85 |  | 7,2 |

Протяженность тепловых сетей составляет 0,992  км. в двухтрубном исчислении. Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром - от 57 до 159 мм. Тип прокладки – надземная, подземная и бесканальная.

Технические характеристики тепловых сетей

Таблица 5.1.1.2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наружный диаметр трубопро-водов на участке, мм | Длина участка (в двух-трубном исчисле-нии) км | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа-тацию | Степень износа, % | Доля потерь тепло-вой энер-гии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Лемпино | 57-159 | 0,992 | Надземная, подземная, бесканальная |  |  |  |

5.1.3.	Баланс мощности и ресурса.

Динамика выработки тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице 5.1.3.1.. Анализ данной таблицы показывает, что выработка тепловой энергии в 2014 году по сравнению с уровнем 2012 года не изменилась. За 2014 год было выработано 3689 Гкал, из них 3172 Гкал подано в сеть. Доля тепловой энергии, потребленной на собственные нужды, составила 14 % от полезного отпуска в 2014 году.

Фактический объем  потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения в 2014 году составил 449 Гкал, или 14% от объема тепловой энергии, отпущенной в сеть. Существующее состояние сетей по-прежнему требует реконструкции и замены с целью снижения потерь в тепловых сетях.

Объем тепловой энергии используемой на собственный нужды в 2014 году составил 517 Гкал. Отпуск тепловой энергии на нужды потребителей в 2014 году составил 2723 Гкал (74% от объема выработки тепловой энергии)

в том числе: населению  1062 Гкал (39% от объема реализации),

бюджетным потребителям 1470 Гкал (54% от объема реализации),

прочим потребителям 191 Гкал (7% от объема реализации).

Баланс производства и потребления тепловой энергии за период с 2012-2014 гг.

Таблица 5.1.3.1

| № п/п | Показатели, тыс. Гкал | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | 3689 | 3689 | 3689 |
| 2. | Технологические нужды | 517 | 517 | 517 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | 3172 | 3172 | 3172 |
| 4. | Потери в тепловых сетях | 449 | 449 | 449 |
| 5. | Потери в тепловых сетях (%) | 14 | 14 | 14 |
| 6. | Полезный отпуск | 2723 | 2723 | 2723 |
| 7. | Реализация | 2723 | 2723 | 2723 |
| 7.1. | Население | 1062 | 1062 | 1062 |
| 7.2. | Бюджетные организации | 1470 | 1470 | 1470 |
| 7.3. | Прочие организации | 191 | 191 | 191 |

5.1.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета.

Обследование по данным на 01.01.2014 показало, что большая часть потребителей (36%)  в жилищной сфере не имеют приборов учета потребляемого тепла.

5.1.5.	Резервы и дефициты источников ресурсов.

По данным на 01.01.2014 потребление тепловой энергии потребителями составило 2723,0 Гкал, присоединенная нагрузка при таком потреблении составляет 1,5 Гкал/час. К 2023 году потребление тепловой энергии потребителями составит 3889,7 Гкал, присоединенная нагрузка – 2,418 Гкал/час. Мощность котельной составит 3,35 Гкал/час. В настоящее время и на перспективу до 2023 года дефицит мощности отсутствует.

5.1.6.	Надежность работы системы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства, а также сокращения количества аварий и инцидентов на сетях теплоснабжения. В 2013/2014 г. на сетях теплоснабжения не зарегистрировано аварийных ситуаций.

5.1.7.	Качество поставляемого ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- плановое окончание отопительного сезона;

- плановое начало отопительного сезона;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

В качестве топлива для источников теплоснабжения используется природный газ и в резерве нефть.

Котельная расположена в отдельно стоящем здании и работает на отдельные двухтрубные водяные тепловые сети. Система горячего водоснабжения открытого типа. Регулирование тепловой нагрузки в МО качественное (за счёт изменения температуры теплоносителя на источнике тепла). Расчетный и фактический температурный график теплоснабжения сельского поселения 95/70 градусов по Цельсию, с изломом графика при температуре 55 градусов по Цельсию, режим работы внутренних систем отопления потребителей 90/70 градусов. Срезка обусловлена необходимостью поддержания требуемой температуры теплоносителя для обеспечения нужд ГВС конечных потребителей тепловой энергии.

5.1.8.  Воздействие на окружающую среду.

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания»  природный газ считают свободным от серы. Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.

5.1.9.	Технические и технологические проблемы в системе.

Инженерно-технической анализ систем теплоснабжения МО выявил следующие технические и технологические проблемы:

- котельная нуждается в реконструкции;

- значительный износ сетей теплоснабжения;

- отсутствие устройств частотного регулирования режимов работы насосов;

- требуется новое строительство сетей теплоснабжения для обеспечения услугой потребителей;

- отсутствие приборов учета на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

- отсутствие возможности достоверно оценить фактические объемы отпуска тепла потребителям и оценить фактические потери в тепловых сетях;

- существующие темпы замены тепловых сетей не позволят изменить ситуацию по надежности обеспечения потребителей тепловой энергией;

- износ тепловых сетей приводит к частым авариям, что также увеличивает потери тепла из-за утечек и сливов теплоносителя из тепломагистралей при их ремонте;

- отсутствие у потребителей автоматических систем регулирования потребления тепла в зависимости от погодных условий, времени суток и режима работы;

- удельные расходы электрической энергии на выработку тепла значительно превышают среднеотраслевые удельные расходы.

В поселке система централизованного горячего водоснабжения выполнена по открытой схеме. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется из обратного трубопровода системы теплоснабжения.

Потребителями ГВС от котельной с. п. Лемпино являются:

- многоквартирный жилой фонд, представленный жилыми 1-3 этажными домами, общей площадью – 3542,8 м2, которые имеют централизованную систему горячего водоснабжения по открытой схеме, кроме жилых домов по ул. Дорожная, 1-1 и ул. Дорожная, 2а/1 не имеющих горячего водоснабжения;

- объекты соцкультбыта общей площадью – 5450,1 м2, имеющие централизованную систему горячего водоснабжения  по открытой схеме, кроме АБК МО Лемпино, магазинов,  ФАП ЦРБ 31, д/с «Белочка», КСК «Кедр» не имеющих горячего водоснабжения;

- прочие потребители (гаражи, рыбокоптильный цех и ВПЧ в здании РММ) общей площадью 4460 м2, не имеют системы ГВС.

Подпитка тепловых сетей производится сырой водой от артезианских скважин. Качество воды не соответствует нормативным требованиям.

## 5.2. Перспективные балансы теплоносителя.

Топливный баланс котельной с.п. Лемпино представлен затратами топлива на:

- фактическую выработку тепловой энергии для с.п. Лемпино в 2013 году;

- перспективную выработку тепловой энергии для с.п. Лемпино в 2014-2028гг.

Расчет выполнен на 2013 базовый год с учетом предоставленной расчётной тепловой нагрузки потребителей с.п. Лемпино (1,595 Гкал/ч) и на рассматриваемые периоды с учетом увеличения тепловой нагрузки вводимых строительных фондов (0,823 Гкал/час).

Перспективная выработка тепловой энергии, перспективное  потребление топлива котельной с.п. Лемпино в условном выражении на расчетный срок. Выработка тепловой энергии и затраты топлива на ее производство котельной в рассматриваемые годы незначительно увеличивается  так как, увеличивается присоединенная тепловая нагрузка потребителей по годам Схемы теплоснабжения, на 0,823 Гкал/ч;

В  базовом 2013г приведён расчётный отпуск тепловой энергии -3172 Гкал/год, в том числе 2723 Гкал/год – полезный отпуск и расчётные потери -449 Гкал/год (14,15% от отпуска).

Увеличение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с увеличением в перспективе производства тепловой энергии на источнике в соответствии с подключением тепловой нагрузки потребителей. Значительный запас тепловой мощности котельной позволяет подключить перспективную тепловую нагрузку с.п.Лемпино в объёме 0,823Гкал/час.

Перспективного развития промышленных предприятий на период 2014-2025гг. не планируется, поэтому перспективные балансы потребления сетевой воды рассматриваются без учёта перспективных тепловых нагрузок промышленных предприятий.

Из двадцати трех потребителей тепловой энергии Лемпино только восемь пользуются услугой отопления и ГВС по открытой схеме (из обратного трубопровода), 15 потребителей – только отопление, системы ГВС не имеют, два потребителя (школа и жилой дом) имеют ИТП.

Закрытая схема теплоснабжения необходима в первую очередь  при поставке потребителям горячей воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим нормам. В с.п.Лемпино холодная и горячая вода, подаваемая населению, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

## 5.3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (один МКЖД). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) электрокотлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Все потребители с.п. Лемпино со своими существующими нагрузками и объекты перспективной застройки подключаются к новой котельной. Планируется к новой котельной подключить 20 построенных коттеджей. По данным о застройке сельского поселения до 2025 года в зоне действия котельной предусмотрено строительство нового многоквартирного трехэтажного жилого дома по Федеральной программе.

Подпитка тепловых сетей по периодам развития Схемы теплоснабжения будет снижаться, так как  открытый водоразбор уменьшится за счёт перевода потребителей на закрытую систему ГВС путем установки электроводонагревателей у потребителей.

Подпитка тепловых сетей в эксплуатационном режиме включает потери сетевой воды с утечками теплоносителя, расход воды на испытание тепловых сетей и заполнение трубопроводов.

Водоснабжение новой блочной локальной котельной будет производиться из поселкового водопровода от существующего источника водоснабжения – артезианской скважины. В настоящее время вода  поступает без очистки, качество не соответствует нормативным требованиям.

Современная система водоподготовки блочной котельной  (обезжелезивание и умягчение гипохлоридом Na) обеспечит системы теплоснабжения сельского поселения Лемпино теплоносителем необходимого качества.

Перевод системы теплоснабжения посёлка Лемпино на закрытую систему ГВС планируется проводить с 2019 года одновременно с установкой блочной котельной.

При переводе системы теплоснабжения на закрытую схему рекомендуется:

- комплексная обработка подпиточной воды котельного контура;

- в системах отопления внутренняя коррозия устраняется при применении металлопластиковых труб;

- в системах ГВС внутренняя коррозия полностью устраняется при отказе от применения стальных трубопроводов и их замене на «Изопрофлекс».

После нового строительства, необходимо провести наладку тепловых сетей. Также рекомендуется реконструкция внутридомовых систем и тепловых узлов теплоснабжения потребителей, наладка и регулировка внутренних систем потребителей.

Предложена перекладка участков тепловой сети со сроком эксплуатации, достигшим нормативного, а также для оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей. Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить без изменения диаметров. Перед заменой тепловых сетей требуется проводить комплексную диагностику трубопроводов (неразрушающий контроль). Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей.

Это означает переход на новую схему теплоснабжения, называемой закрытой. Закрытая схема ГВС предусматривает, что холодная вода из наружной водопроводной сети подается в теплообменник, нагревается до необходимой температуры, а затем посредством насосов транспортируется потребителям.

В схеме теплоснабжения поселения рассматривается вариант перевода потребителей ГВС на закрытую схему путем установки индивидуальных электроводонагревателей у потребителей.

Основные недостатки существующей системы ГВС:

- расход воды на ГВС сельского поселения – 12,3м3/час (27,7% от суммарного водопотребления поселения),

- несоблюдение требования п.5.1.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»: «Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С». В посёлке в переходный период при существующем температурном графике работы тепловых сетей 95/70°С температура горячей воды ниже. Необходима срезка в подающем трубопроводе тепловых сетей на 65°С (изменение в температурном графике), при отсутствии у абонентов оборудования для снижения температуры отопления приводит к перетопу зданий и перерасходу топлива на котельной;

- несоответствие по основным показателям качества холодной и горячей воды, подаваемой населению, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Присоединение существующих зданий сельского поселения Лемпино к тепловым сетям через ИТП при незначительных нагрузках не рационально.

Закрытая схема теплоснабжения необходима в первую очередь для поставки потребителям горячей воды, отвечающей санитарно-эпидемиологическим нормам. В с.п.Лемпино холодная и горячая вода, подаваемая населению, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

## 5.4. Мероприятия.

- Территорию с.п. Лемпино обеспечить централизованной системой теплоснабжения и ГВС.

- Строительство новой автоматизированной модульно-блочной котельной

- Строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 76-159 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 1,7 км;

- Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса;

- Установка электроводонагревателей.

- СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

## 6.1. Существующие положение

    - Институциональная структура.

Услуги по водоснабжению потребителей МО предоставляет   Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление  тепловодоснабжения» .

Характеристика системы водоснабжения.

В МО водоснабжение населения, бюджетных организаций и прочих потребителей осуществляется из централизованной системы водоснабжения. Основную долю в обеспечении питьевой водой занимают подземные источники.

Подземными источниками водоснабжения являются скважины глубиной от 295  до 300 м. с глубинными насосами типа ЭЦВ-8-25-100, 25 м3/ч, 100 м.в.ст, 11 кВт; ЭЦВ-8-40-60, 40 м3/ч, 60 м.в.ст по 11 кВт. Количество артезианских скважин составляет 3 ед.

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметрами от 50 до 150 мм, протяженностью 1,97 км и полиэтиленовых диаметрами 50 и 100 мм, протяженностью 1,47 км. Износ стальных трубопроводов составляет 50-100%.

Основные показатели системы водоснабжения МО на 01.01.2014

Таблица 6.1.1.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 3,896 |
| 2. | Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. | 2 |
| 3. | Число насосов | ед. | 3 |
| 4. | В системе водоснабжения поселка централизованных насосных станций не предусмотрено. | тыс.м3/сут. | 90 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на 1 м3 подаваемой потребителям воды ( кВт*ч/м3.) |  | 4,4 |
| 6. | Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3/сут. |  |
| 7. | Одиночное протяжение: водоводов | км. | 2,117 |
| 8. | в том числе нуждающихся в замене | км. | 1,49 |
| 9. | уличной водопроводной сети | км. | 0,778 |
| 10. | в том числе нуждающихся в замене | км. |  |
| 11. | внутриквартальной и внутридворовой сети | км. | 1,001 |
| 12. | в том числе нуждающихся в замене | км. |  |
| 13. | Заменено водопроводных сетей - всего | км. | 0,24 |
| 14. | в том числе: водоводов | км. | 0,24 |

В системе водоснабжения поселка централизованных насосных станций не предусмотрено.

    - Баланс мощности и ресурса.

В 2013 году объем поднятой воды составил 20,925 тыс.м3. Собственные нужды водозаборных сооружений в 2013 году составили 2,515 тыс.м3, что составляет 12% от объема поднятой воды. В 2013 году в сеть было отпущено 18,411 тыс. м3.

Общий объем реализации воды потребителям в 2013 году составил 10,935 м3. . В 2013 году  объем реализации услуг водоснабжения бюджетным учреждениям составил 2,311 м3, населению – 6,233м3,  прочим потребителям 2,391 м3.

Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды в 2013 году составил 44 кВт∙ч/м3, что превышает среднеотраслевое значение. Установка частотно-регулируемых приводов  на сетевые насосы позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку воды потребителям.

Баланс производительной мощности системы водоснабжения с. Лемпино за 2013 год.

Таблица 6.1.2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность водозаборных сооружений (дебит) | м3/сут. | 2 784 |
| 2 | Фактическая производственная мощность водозаборных сооружений (по насосам) | м3/сут. | 2 160 |
| 3 | Добыто воды на водозаборных сооружениях | м3/год | 20 925 |
| 4 | Собственные нужды | м3/год | 2515 |
| 5 | Подано воды в сеть | м3/год | 18 411 |
| 6 | Фактические потери воды в сетях (40,6% от поданной) | м3/год | 7475 |
| 7 | Объем реализации воды потребителям, в т.ч.: | м3/год | 10 935 |
| 8 | - населению | м3/год | 6233 |
| 8.1 | - бюджетнофинансируемым организациям | м3/год | 2311 |
| 8.2 | - прочим организациям, в т.ч.: | м3/год | 2391 |
| 8.2.1 | - теплоснабжающим предприятиям (ПМУП «УТВС» - внутренний оборот) | м3/год | 1012 |
| 9 | Объем воды, реализуемый по приборам учета (52,3%) | м3/год | 5727,8 |
| 10 | Количество аварий на сети | шт. | 8 |

    - Доля поставки ресурса по приборам учета.

По состоянию на 01.01.2014 обеспеченность приборами учета воды населения составляет 57%. Всего у населения установлено 46 индивидуальных приборов учета холодной воды и 45 приборов учета горячей воды. Остальные потребители рассчитываются за воду по нормативу.

На границе балансовой принадлежности бюджетных учреждений установлены приборы учета на ХВС (5 приборов) и ГВС (4 прибора), по показаниям которых производятся платежи за предоставление ресурсов.

Дополнительно необходима установка приборов учёта:

- общедомовых в жилых зданиях: ХВС – 2шт., ГВС – 1 шт.;

- у бюджетных учреждений: ХВС – 4шт., ГВС – 4 шт.;

- у прочих потребителей: ХВС – 3шт., ГВС – 2 шт.

С учетом реализации мероприятий Закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года, объем потребления воды по приборам учета будет увеличиваться.

    - Надежность работы системы.

В 2013 году на сетях водоснабжения произошло 8 аварий, показатель аварийности составил 2 ед./ км. Из общей протяженности водопроводных сетей 3,896 км.  нуждаются в замене 1.49 км (38%). Ветхость водопроводных сетей также оказывает значительное влияние на объем потерь воды при транспортировке, которые в 2013 году составили 40,6% от общего объема воды, поданной в сеть.

    - Качество поставляемого ресурса.

Вода поступает в сеть без очистки, поэтому качество воды, это - качество воды водоисточника.

Исследование качества исходной воды и воды в распределительной сети ХВС и ГВС в 2011-2013гг. производились ХАЛ ПМУП «УТВС» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Артезианская вода не соответствует нормативным требованиям по 6-ти показателям:  цветность, мутность, азот аммонийный, железо, окисляемость перманганатная, рН. Норматив по железу превышен в 27,5 раз.

Вода поступает в сеть водоснабжения без очистки, на котельной вода нагревается в водогрейных котлах  и поступает в сеть теплоснабжения без обработки. Узел водоподготовки на котельной не предусмотрен. По показателям качества холодной воды превышение в распределительных сетях возрастает по сравнению с артезианской водой цветность – в 1,2 раза, мутность и железо – в 1,3 раза.

Качество воды,  не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Негативное влияние на качество воды оказывает  значительный износ водопроводных сетей.

Для повышения качества очистки воды Программой предусмотрена строительство ВОС. Для исключения повторного загрязнения воды продуктами коррозии ветхих водопроводных сетей Программой предусмотрена реконструкция водопроводных сетей.

6.1.6.Технические и технологические проблемы в системе. Воздействие на окружающую среду.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении поселения по данным ПМУП «УТВС»:

1. Длительный срок эксплуатации артскважин, что приводит к заиливанию водоносного пласта и выходу из строя скважинного фильтра, ухудшению качества воды, снижению дебита скважин.

2. Несоответствие нормативным документам размеров ЗСО водозаборных скважин.

3. Отсутствие ВОС.

4. Отсутствие обеззараживания воды.

5. Длительный срок эксплуатации сетей водоснабжения, выполненных из стальных труб, приводит к снижению надежности водоснабжения и дополнительному загрязнению воды продуктами коррозии металла.

6. Недостаточность финансовых средств для решения этих проблем.

Федеральной службой по надзору в сфере потребителей и благополучия человека, Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре (РОСПОТРЕБНАДЗОР), ТО УФС РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ХМАО-ЮГРЕ в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе  представлены ПРОТОКОЛЫ № 75 и № 76 об административном правонарушении от 31 марта 2010 г.

ПРОТОКОЛОМ № 75 зафиксированы обнаруженные административные правонарушения при проведении плановой проверки ПМУП «УТВС» осуществления деятельности, работ, услуг: сбор очистка и распределение воды; удаление и обработка сточных вод.

Пять из отмеченных правонарушений относятся к системе водоснабжения с.п.Лемпино. Все они сводятся к следующим проблемам:

- несоответствие нормативным документам размеров ЗСО водозаборных скважин;

- отсутствие ВОС;

- отсутствие обеззараживания воды.

В поселке система централизованного горячего водоснабжения выполнена по открытой схеме. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется из обратного трубопровода системы теплоснабжения.

Подпитка тепловых сетей производится сырой водой от артезианских скважин. Качество воды не соответствует нормативным требованиям.

Современная схема водоснабжения с.п. Лемпино представляет собой зональную централизованную систему подачи воды.

Источником водоснабжения являются подземные воды (три скважины).

Дебит скважин составляет:№1, 2-40 м3 /ч, №3- 36м3 /ч.

В кольцевую водопроводную сеть вода подается одиночной скважиной (погружной насос ЭЦВ-8-25-100, 25 м3/ч, 100 м.в.ст, 11 кВт), расположенной на севере населенного пункта по ул. Северная, 4 и двумя скважинами (ЭЦВ-8-25-100, 25 м3 /ч, 100 м.в.ст и ЭЦВ-8-40-60, 40 м3/ч, 60 м.в. ст по 11 кВт каждая) у котельной. Над водозаборными скважинами располагаются павильоны.

В таблице 6.1.6.1. приведена техническая характеристика источников водоснабжения с.п. Лемпино.

Таблица 6.1.6.1

| № п/п | № скважины | Месторасположение скважин | Глубина скважины, м | Дебит арт. скважины, м3/час | Производительность насоса, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 (СР-372) | ВЗС с. Лемпино | 295 | 40 | 25 |
| 2 | 2 (СР-371) | ВЗС с. Лемпино | 300 | 40 | 40 |
| 3 | 3 (СР-324) | с. Лемпино | 300 | 36 | 25 |

Вода подается в сеть без предварительной очистки. Резервуары чистой воды (в том числе и водонапорная башня) отсутствуют.

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметрами от 50 до 150 мм, протяженностью 1,97 км и полиэтиленовых диаметрами 50 и 100 мм, протяженностью 1,47 км. Износ стальных трубопроводов составляет 50-100%. Протяженность ветхих водопроводных сетей – 0,82 км.

В с.п. Лемпино 74 индивидуальных жилых дома не имеют системы централизованного водоснабжения. Часть жилых домов пользуются колонками. Остальные дома имеют индивидуальный источник водоснабжения – скважину. В поселке 5 колонок, из них работают 2, в зимний период работает одна. В с.п. Лемпино осуществляется подвоз воды автотранспортом с очистных сооружений п.г.т. Пойковский. Согласно Генплана и планов развития территории подключение индивидуальных жилых домов к системе централизованного водоснабжения не планируется.

23 потребителя тепловой энергии подключены к системе теплоснабжения. 8 из них пользуются услугой ГВС (6 – по открытой схеме, 2 – по закрытой схеме: 3-хэтажный МКЖД по Проулок, 2 и Лемпинская 2-хэтажная СОШ по ул.Дорожная, 2а. 15 потребителей централизованной системы ГВС не имеют.

Сети холодного водоснабжения проложены совместно с тепловыми сетями подземно, незначительная часть сетей проложена надземно.

Отключающая арматура расположена в тепловых камерах.

Теплоизоляция сетей наземной прокладки имеет нарушения.

# 6.1.7. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Износ водозаборных сооружений – 71,7%.

Длительный срок эксплуатации артскважин приводит к заиливанию водоносного горизонта и выходу из строя скважинного фильтра, ухудшению качества воды, снижению дебита. Фактический срок службы оборудования водозаборов (артскважин) - 27лет, нормативный – 10-20лет. Фактический срок службы артезианских насосов на скважинах №1, 2, 3 в базовом 2013г составил 3, 1, 9 лет, нормативный – 5 лет.

Исследование качества исходной воды и воды в распределительной сети ХВС и ГВС в 2011-2013гг. производились ХАЛ ПМУП «УТВС» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Контроль качества холодной водопроводной воды в сети и горячего водоснабжения производится в соответствии с утвержденным графиком и договором.

Артезианская вода не соответствует нормативным требованиям по 6-ти показателям:  цветность, мутность, азот аммонийный, железо, окисляемость перманганатная, рН. Норматив по железу превышен в 27,5 раз.

Вода поступает в сеть водоснабжения без очистки,

Сооружения очистки и подготовки воды в с.п. Лемпино отсутствуют.

В системе водоснабжения поселка централизованных насосных станций не предусмотрено.

# 6.1.8.  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Магистральные водопроводные сети, включая водоводы от артскважин №1, 2, 3 выполнены в две линии. Противопожарный водопровод совмещён с хозяйственно-бытовым.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене в 2014г. – 1,09км. В 2013г. произведена замена 0,24км, а в 2014г. – 0,1км изношенных сетей водоснабжения.

Сети холодного водоснабжения проложены подземно бесканально совместно с сетями теплоснабжения – 3,737км (95,9%), незначительная часть сетей проложена наземно – 0,159км (4,1%). Основной год прокладки сетей водоснабжения – 1985.

Отключающая арматура расположена в тепловых камерах и водопроводных колодцах.

Длительный срок эксплуатации сетей водоснабжения, выполненных из стальных труб, приводит к снижению надежности водоснабжения и дополнительного загрязнения воды продуктами коррозии металла.

Силами ПМУП "УТВС" ежегодно проводится гидропневмопромывка сетей водоснабжения и хлорирование водоводов

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения, являются:

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки (обезжелезивания) при производстве питьевой воды на станции с забором воды из подземного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с созданием развитой, кольцевой сети, в  том числе замена стальных водоводов  с  целью  обеспечения  качества  воды,  поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- замена существующих и установка новых пожарных гидрантов на реконструируемой сети, с целью обеспечения нужд пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством по  установке  приборов  учета  воды  на каждом объекте,  создание системы управления водоснабжением поселка, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей  сельского поселения.

## 6.2. Обоснование объемов производственных мощностей

По данным ПМУП «УТВС» в с.п. Лемпино фактическое часовое потребление воды от артезианских скважин составляет 2,4м3/час (без учёта поставки Администрацией с.п. Лемпино автотранспортом ООО "Сибирь" воды с ВОС пгт. Пойковский ), расчётное – 2,58м3/час.

Основным потребителем воды с.п. Лемпино является население – 78,9%, на долю бюджетных организаций приходится 9,6%, на долю прочих организаций – 11,5% от общего водопотребления.

Таким образом:

1. Основным потребителем воды, в настоящее время и на перспективу является население, потребление которого составляет 78,9 %.

2. Расчетная потребность в воде на 2024г. составит 46,85м3/сут.

# 6.2.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Вся вода, поданная для реализации в сельское поселение населению, бюджетным учреждениям и прочим организациям, учитывается расходомерами, установленными на источниках водоснабжения. Расходомеры установлены также на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения на котельной для учета потребления воды на ГВС потребителей из открытой системы теплоснабжения.

Перечень коммерческих приборов учёта холодной воды по сельскому поселению представлен в таблице 6.2.1.1.

Баланс производительной мощности системы водоснабжения с. Лемпино за 2013 год

Таблица 6.2.1.1

| № п/п | Источник ВС | Год постройки | Кол-во водозаборов, насосных станций, скважин | Дебит источников ВС (производительность), м3/час | Наличие системы учета (тип приборов, поверка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗС с.Лемпино | 1987 | 1 (СР-372) | 40 | ВСКМ 90-50 Ф № 166869 (4.10.2012г) |
| 2 | ВЗС с.Лемпино | 1987 | 2 (СР-371) | 40 | ВСКМ 90-50 Ф № 166879 (4.10.2012г) |
| 3 | с.Лемпино | 1987 | 3 (СР-324) | 36 | ВСКМ 90-50 Ф № 166884 (4.10.2012г) |

Среднее нормативное водопотребление в с.п.Лемпино составляет 185,6 л/сут. на человека, пользующегося услугой водоснабжения, или 5,64м3/мес.

Фактическое среднее удельное водопотребление населения в 2013г. составило (учитывая все степени благоустройства жилых помещений и бюджетных учреждений) 93,6л/сут. на человека или 2,85м3 на человека в месяц – без учёта питьевой воды, что составляет 50,4% от нормативного.

Дополнительно Администрация с.п.Лемпино автотранспортом АХС «Север» осуществляет поставку питьевой воды в с. Лемпино с ВОС пгт. Пойковский.

Отпуск воды прочим организациям фактически составил 21,9% вместо расчётных 11,5%.

Согласно данных «Мониторинга состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования с.п.Лемпино по состоянию на 01.01.2014г.» и показателей деятельности систем водоснабжения, предоставленных ПМУП «УТВС», составлен баланс производственной мощности водозаборов (Таблица 3.4).

Таблица 6.2.1.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность водозаборных сооружений (дебит) | м3/сут. | 2 784 |
| 2 | Фактическая производственная мощность водозаборных сооружений (по насосам) | м3/сут. | 2 160 |
| 3 | Добыто воды на водозаборных сооружениях | м3/год | 20 925 |
| 4 | Собственные нужды | м3/год | 2515 |
| 5 | Подано воды в сеть | м3/год | 18 411 |
| 6 | Фактические потери воды в сетях (40,6% от поданной) | м3/год | 7475 |
| 7 | Объем реализации воды потребителям, в т.ч.: | м3/год | 10 935 |
| 8 | - населению | м3/год | 6233 |
| 8.1 | - бюджетнофинансируемым организациям | м3/год | 2311 |
| 8.2 | - прочим организациям, в т.ч.: | м3/год | 2391 |
| 8.2.1 | - теплоснабжающим предприятиям (ПМУП «УТВС» - внутренний оборот) | м3/год | 1012 |
| 9 | Объем воды, реализуемый по приборам учета (52,3%) | м3/год | 5727,8 |
| 10 | Количество аварий на сети | шт. | 8 |

Таким образом, на 01.01.2014г. резерв производственной мощности водозаборных сооружений при работе одного наименьшего насоса составляет 14-2,3=11,7м3/час. Установка резервуара чистой воды с насосной станцией и дополнительными пожарными насосами, работающей в режиме потребления, даст экономию электрической энергии при работе насосов с ЧРП.

В 2013г. фактическое водопотребление с.п. Лемпино составило 10 935м3, в средние сутки – 29,95 м3, в максимальные сутки – 37,44 м3.

К 2023г. ожидаемое водопотребление составит 11066 м3 в средние сутки – 30,3м3, в максимальные сутки – 37,87 м3.

Исходя из анализа резервов производственных мощностей системы водоснабжения с.п. Лемпино, ПМУП «УТВС» на сегодняшний день может гарантированно подать в поселок 1200м3/сут. (при работе одной скважины – 336м3/сут.) хозяйственно-питьевой воды.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, в 2024 году потребность в питьевой воде должна   составить примерно 50 м3/сут. Резерв производственной мощности водозаборных сооружений составляет 286 м3/сут.

Однако, артезианская вода не соответствует нормативным требованиям по 6-ти показателям, норматив по железу превышен в 27,5 раз.

Строительство куста новых артскважин необходимо также из-за несоответствия нормативным документам размеров ЗСО существующих водозаборных скважин.

## 6.3. Перспективная схема водоснабжения

В целях реализации схемы водоснабжения поселения до 2025 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.

1. Строительство новых водозаборных сооружений производительностью 170 м3/сут.

- строительство новых артезианских скважин

Водоснабжение сельского поселения Лемпино осуществляется от трёх водозаборных скважин (год постройки водозаборных сооружений 1987г., износ составляет 71,7%).

Необходимо строительство куста новых артскважин (4 шт.) также из-за несоответствия нормативным документам размеров ЗСО существующих водозаборных скважин.

- строительство насосной станции ХВС

В связи с тем, что население потребляет в поселении наибольшее количество воды (78,9%) по неравномерному графику, необходимо бесперебойное водоснабжение, которое обеспечится автоматизированной насосной станцией ХВС, работающей в режиме потребления, с резервуаром чистой воды. В составе насосной станции 4 насоса, 2 насоса для ХВС потребителей, 2 - для пожаротушения.

2. Строительство водоочистных сооружений в сельском поселении Лемпино производительностью 50 м3/сут. (1-ый этап строительства)

В настоящее время артезианская вода не соответствует нормативным требованиям по 6-ти показателям: цветность, мутность, азот аммонийный, железо, окисляемость перманганатная, рН. Норматив по железу превышен в 27,5 раз. Водоочистных сооружений нет.

Администрация с.п.Лемпино автотранспортом ООО "Сибирь" осуществляет поставку питьевой воды в с.п.Лемпино с ВОС пгт. Пойковский.

Качество воды из вновь пробуренных артскважин вряд ли будет отличаться от качества существующих. Состав ВОС необходимо уточнить после получения анализа воды новых водозаборных сооружений.

Необходимо строительство станции водоочистки для очистки подземных вод с целью получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».

ГОСТ предусматривает очистку и контроль по 27 показателям.

Деятельность очистных водопроводных станций регулируется СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и рабочей программой, согласованной с  «Управлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», который предусматривает очистку и контроль по 45 показателям.

3.Реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения поселка и строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих водоводов системы подачи воды потребителям и строительство новых сетей к объектам нового строительства направлены на обеспечение бесперебойным водоснабжением потребителей при нормативном и аварийном режимах. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке.

Схема развития инженерных сетей водоснабжения разработана на основании генплана развития данной территории.

Схемой водоснабжения определены расчетные расходы водопотребления, предложены технические решения по источникам водоснабжения, водопроводным сооружениям, трассировкам водопроводных сетей; по укрупненным показателям определена ориентировочная стоимость строительства.

Строительство новых водопроводных сетей от новой насосной водозаборных сооружений до ТК-10 вызвано изменением местоположения источников водоснабжения.

Для обеспечения надежности системы водоснабжения поселения необходима замена изношенных на 100% основных водоводов общей протяженностью 1,27км.

Поле замены аварийных участков сети двойная прокладка водоводов позволит работать системе водоснабжения по кольцевой схеме.

Выполнение разработанных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта – последовательного повышения качества жизни населения муниципального образования с.п. Лемпино.

4.Перевод потребителей на ГВС от электроводонагревателей.

Затраты на перевод потребителей на закрытую схему ГВС от электроводонагревателей приведены в Схеме теплоснабжения с.п. Лемпино.

## 6.4. Мероприятия.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в с. Лемпино предусмотрены следующие мероприятия:

- демонтаж существующих водозаборных сооружений из-за нарушения санитарных норм;

- сохранение только водозаборных скважин и пожарного резервуара на территории котельной для технических нужд последней;

- строительство куста водозаборных скважин производительностью 170 м3/сут в южной части населенного пункта;

- строительство блочных водопроводных очистных сооружений  производительностью 170 м3/сут на площадке водозаборных сооружений;

- реконструкция существующей водопроводной сети с установленными пожарными гидрантами, протяженностью 1,22 км.

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена диаметрами 140, 125, 110 мм, общей протяжённостью 6,29 км.

- СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 7.1.  Существующее положение

Сельское поселение Лемпино в настоящее время не имеет централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, сточные воды отводятся в выгреба с последующим вывозом спецтехникой на ближайшие очистные сооружения. Для вывоза стоков муниципалитетом приобретена ассенизационная машина, стоки вывозятся по заявкам жителей и других абонентов.

Система водоотведения с.п. Лемпино является неполной раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от МКД-жилой и  общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по сети кюветов, дождевой канализации в поселке нет.

В с.п. Лемпино централизованное водоотведение проектировалось только от общественных зданий. Сточные воды должны были собираться канализационной сетью и подаваться самотёком на канализационные очистные сооружения производительностью 100м3/сут., расположенные в юго-западной части населённого пункта на территории ГосЛесФонда. Сброс очищенных сточных вод должен был осуществляться в поверхностный водный объект – реку Тыг-Ях.

В настоящее время КОС отсутствуют.

Сельское поселение Лемпино не имеют централизованной хозбытовой канализации, для отвода стоков применяются выгребные ямы – 81шт., в том числе – 3 выгребных ямы  - от МКД.

Откачка и транспортировка стоков производится спецтехникой муниципального подчинения (ёмкость –  10 м3).

## 7.2. Проектные предложения

В соответствии с расчетным объемом сточных вод поселка на период до 2025г. расчетный расход стоков на 2025г.составит 46,8м3/сут, с учетом достигнутого уровня экономии расход составит 32,3м3/сут. требуемая мощность 1-ой очереди очистных сооружений - 50м3/сут., что составляет 50% проектной мощности очистных.

Канализационные очистные сооружения в п. Лемпино отсутствуют, необходимо строительство новых очистных сооружений с КНС для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Оптимальное решение проблемы – станция глубокой биологической очистки модульного изготовления.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 100м3/сут, требуемая расчетная производительность 1-ой очереди очистных сооружений на 2025г. составит 50м3/сут. Поскольку очистные сооружения не работают, требуется их энергетическое обследование, проект их реконструкции, модернизации или строительство новых блочных очистных сооружений.

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения до 2025г. планируется прокладка самотечного коллектора водоотведения до КНС, строительство КНС со строительством напорных и самотечных коллекторов до КОС. Маршруты прохождения новых сетей водоотведения будут совпадать с трассой существующих коммуникаций от общественных зданий. Протяженность сетей до станции составит 0,718 км.

Предполагаемое в схеме водоснабжения место размещения новых блочных КОС – территория существующих КОС в юго-западной части поселения.

Маршруты прохождения трубопровода вновь создаваемых инженерных сетей по перспективным потребителям будут соответствовать техническим условиям и проектам на строительство объектов.

Целью всех мероприятий по реализации Схемы водоотведения сельского поселения Лемпино является обеспечение в полном объеме водоотведения от существующих объектов, создание резерва мощностей для подключения новых объектов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

## 7.3. Мероприятия по реализации программы

- Построить новые очистные сооружения (КОС) производственной мощностью 50м3/сут. (1-я очередь) модульного изготовления с учётом современных разработок. Возможно сервисное техническое обслуживание.

- Оснащение септиками потребителей, не охваченных системой водоотведения. Доставка отходов из септиков на КОС с.п. Лемпино автотранспортом.

- Строительство магистрального коллектора, отводящего стоки до КНС и КНС со строительством напорных и самотечных коллекторов до КОС.

Структура системы водоотведения, эксплуатационные и технологические зоны на перспективу при восстановлении собственных КОС – однозонные.

# СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

## 8.1. Существующее положение

    - Институциональная структура.

На территории МО поставщиком электрической энергии является ОАО «ПЭС», услуги по передаче электроэнергии оказывает ОАО «ПЭС»,  обслуживание сетей осуществляет ОАО «ПЭС».

## Характеристика системы электроснабжения.

## Энергоснабжение МО осуществляется Тюменской энергосистемы, от основных источников ПС-35/6кВ №40.

## Общее количество трансформаторных подстанций составляет 6 ед. Суммарная протяженность линий электропередач составляет 7,3 км. Общая установленная мощность трансформаторных подстанций составляет 2,240 МВА. Наибольшая доля (50%) трансформаторного оборудования находится в эксплуатации более 25 лет. Использование устаревшего оборудования ведет к увеличению потерь электрической энергии и снижению уровня надежности системы электроснабжения.

## Протяженность линий электропередач составляет:

## ЛЭП 6 кВ – 2.2 км., в том числе;

## воздушные линии 6 кВ – 2,2 км.;

## ЛЭП 0,4 кВ – 5.1 км., в том числе:

## воздушные линии 0,4 кВ – 5,1 км.

Общий объем поступления электроэнергии в сеть в 2013 году составил 2743,200 МВт∙ч, что на 7,2% превышает уровень 2011 года. Увеличение объема поступления электроэнергии связано с увеличением объема реализации электрической энергии населению. В 2013 году объем потребления электрической энергии населением увеличился на 3% по сравнению с уровнем 2011 года. В общем объеме потребления электрической энергии на долю населения приходится 65,8%, на долю прочих потребителей 34,2%. Потери электроэнергии в 2013 году составили 314,300 МВт∙ч, что составляет 11,46% от общего объема поступления электроэнергии в сеть. По сравнению с уровнем 2011 года потери электроэнергии увеличились на 6%.

Баланс потребления электроэнергии потребителями за период с 2011-2013 г.г.

Таблица 8.1.2.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступило электроэнергии | МВт∙ч | 2558,400 | 2698,488 | 2743,200 |
| 2. | Отпущено в сети | МВт∙ч | 2418,746 | 2439,998 | 2428,900 |
| 3. | Потери электроэнергии | МВт∙ч | 139,654 | 258,490 | 314,300 |
|  |  | % | 5,46 | 9,58 | 11,46 |

| 4. | Потребление электроэнергии | МВт∙ч | 2418,746 | 2439,998 | 2428,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Население | МВт∙ч | 1552,479 | 1595,880 | 1598,707 |
| 4.2. | Бюджетные учреждения | МВт∙ч |  |  |  |
| 4.3. | Прочие потребители | МВт∙ч | 866,267 | 844,118 | 830,193 |

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Обеспеченность приборами учета потребления электрической энергии на 01.01.2014 составляет 100% (юридические лица, частный сектор и ввода многоквартирных жилых домов;

    - Резервы и дефициты источников ресурсов.

По состоянию на 01.01.2014 дефицит мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2023 года не ожидается.

    - Надежность работы системы.

За 2013 год в системе электроснабжения произошло 1 аварийное отключение. Суммарная длительность перерывов в электроснабжении составила 14 мин. Для повышения надежности системы электроснабжения Программой предусмотрено проведение реконструкции исчерпавших эксплуатационный ресурс сетей, а также замена трансформаторных подстанций.

    - Качество поставляемого ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Требования к качеству электроэнергии:

стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10%  от номинального напряжения электрической сети;

допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

    - Воздействие на окружающую среду.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного  климатического района.

    - Технические и технологические проблемы в системе.

По результатам инженерно-технического анализа системы электроснабжения были выявлены следующие технологические и технические проблемы:

- сети электроснабжения имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции;

- срок эксплуатации трансформаторного оборудования превышает нормативный;

- использование масляных выключателей влечет за собой увеличение эксплуатационных затрат.

## 8.2. Проектные предложения

Передача потребителям электрической мощности осуществляется непосредственно от питающего фидера через распределительную сеть 6 (10) кВ на ТП.

ВЛ 6 (10) кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода тип (СИП 3).

Общая протяженность проектных линий 6 (10) кВ – 2560 м.

Проектом предусматривается строительство трансформаторной подстанции ТП «ВОС» 6 (10)/0,4 кВ мощностью 400 кВ для электроснабжения проектируемых водоотчистных сооружений и реабилитационного центра.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории, но канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории требуют обеспечения резервного питания согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», предусматриваемого от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

## 8.3. Мероприятия

- Для электроснабжения проектных объектов сельского поселения, установить одну трансформаторную подстанцию ТП 400 кВА. Подключение осуществить от проектируемых фидеров 6 (0,4) кВ.

- строительство новых сетей электроснабжения 6(0,4) кВ, протяженностью 2,5 км;

- перевод ВЛ-0.4кВ ни СИП

- капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ;

- монтаж КТПН на существующем свайном основании;

# 9. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

## 9.1. Существующее  положение

Газоснабжение в сельском поселении Лемпино осуществляется от промыслового газопровода "Приразломное месторождение – ЦПС Правдинское месторождение ".

От точки врезки отходит газопровод высокого давления диаметром 160 мм, подводящий газ к котельной.

Прокладка газопровода выполнена  подземно.

Материал газопровода высокого давления – полиэтилен.

Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения выявлено  наличие следующих проблем:

существующая схема газопроводов высокого давления тупиковая;

отсутствует централизованное газоснабжение жилой застройки вследствие низкого качества попутного нефтяного газа.

## 9.2. Проектные предложения

Система газоснабжения сельского поселения Лемпино принята смешанная, с закольцовкой основных магистралей, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

вид транспортируемого газа – природный;

давление газа – среднее 0,3 МПа, высокое (II-категории) 0,6 МПа;

местоположение относительно земли – подземные;

назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

материал труб – полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения – трехступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов среднего давления через газорегуляторный пункт, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Газопроводы среднего давления предназначены для подачи газа жилым зданиям, а также коммунально-бытовым потребителям.

Жилые здания к газопроводу подключаются при помощи индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного исполнения (ГРПШ)

Газопроводы различных давлений связаны между собой через газорегуляторный пункт.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Жилой фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключающую арматуру, размещаемую в каждом здании.

В таблице 9.2.. приведены данные газопотребления по населенным пунктам, входящим в состав поселения.

В таблице приведены проектные данные газопотребления на 2025 г.

Таблица 9.2.1.

Объемы газопотребления

| N п/п | Назначение | Количество проживающих | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка поселения на пищеприготовление и отопление от индивидуальных газовых водонагревателей. Всего: | 570 | 991765 | 310 |
| 3 | Котельная | - | 2303324 | 523 |
| Итого: | 3295089 | 833 |

Для обеспечения территории поселения системой газоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий:

- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления;

- строительство газорегуляторных пунктов.

Строительство кольцевых сетей обеспечивает надежность системы газоснабжения потребителей.

## 9.3. Мероприятия

- Для газоснабжения потребителей выполнить строительство кольцевых газопроводов среднего и низкого давления.

-  По числу ступеней давления система газоснабжения – трехступенчатая.

-  Для газоснабжения микрорайона обеспечить подключение  от газорегуляторных пунктов. Проектная мощность ГРП – 1100 м3/час. Тип и мощность определить на стадии рабочего проектирования.

По развитию системы газоснабжения с. Лемпино предусматривается строительство распределительной сети газопроводов среднего и высокого  давления.

На территории населенного пункта предусмотрено:

- установка  газорегуляторных пунктов производительностью 1100 м3/час (2 шт.);

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления из полиэтиленовых труб диаметром 110  мм, протяженностью 0,015 км;

- прокладка сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 4,36 км.

10. СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г., сбор и вывоз бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (ст.14, п.18). Организация   утилизации   и   переработки    бытовых    и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

-сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

-сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

## 10.1. Общее положение

Сбор и вывоз, складирование (размещение) на территории МО осуществляет ТБО ООО «Сибирь». Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 0,6 тыс. м3.

Твердые бытовые отходы поступают на полигон бытовых отходов.

Полигон  складирования бытовых и промышленных отходов г.п. Пойковский.

Полигон для складирования бытовых и промышленных отходов г.п. Пойковский расположен в 11 км от г.п. Пойковский, в районе ДНС-11, в 250 м от федеральной дороги Ханты-Мансийск – Пойковский.

Основанием для эксплуатации полигона является санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ от 31.12.2008 № 86.НП.01000.М.000185.12.08, выданное Главным государственным санитарным врачом Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях.

Проект полигона разработан в 2000 г., имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы № 3380 от 01.11.2000.  Полигон введен в эксплуатацию в 2005 году, срок эксплуатации – до 2017 г., вместимость 501,6 тыс. т отходов (41,8 тыс. тонн в год), площадь полигона – 4,8 га (две очереди), площадь участка складирования ТБО – 3,9 га.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) - 2017 г.

Общий годовой объем поступления отходов на полигон в среднем составляет 23,4 тыс. т (56% от годовой мощности объекта).

По данному объекту с учетом приема отходов от потребителей г.п. Пойковский и с.п. Лемпино существует резерв мощности в размере 11 лет.

Полигон предназначен для захоронения твердых бытовых отходов и промышленных отходов, для обеспечения санитарной очистки г.п. Пойковский и с.п. Лемпино Нефтеюганского района. На полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов.

Полигон ТБО является муниципальной собственностью и передан в аренду ООО «Сибирь».

ООО «Сибирь» разработаны внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок эксплуатации полигона: инструкция по приему на полигон ТБО, технология эксплуатации полигона ООО «Сибирь»,  инструкция по обращению с опасными отходами; режимная карта работы биотермической ямы, график эксплуатации полигона.

На полигоне выполняются следующие виды работ: прием отходов, складирование отходов, изоляция отходов.

Все технологические стадии производственного процесса на полигоне осуществляются в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.96, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.96 № 01-8/1711.

Полигон  состоит из взаимосвязанных территориальных частей:

–  территория, занятая под складирование отходов;

–  хозяйственный двор;

–  карьер для изолирующего грунта.

Основное сооружение полигона – участок складирования ТБО. Он занимает основную (до 95%) площадь полигона. Участок складирования разбит на 2 очереди эксплуатации с учетом обеспечения приема отходов в течение 15 лет, в составе первой очереди выделен пусковой комплекс на первые 8 лет. Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для защиты грунтовых вод в основании полигона создан искусственный экран.

На территории хозяйственного двора проектом предусмотрены административно-бытовое здание, стоянка для машин и механизмов, склад ГСМ, навес для механизмов, выгреб, площадка для временных плит, дезинфицирующая ванна, комплектная трансформаторная подстанция, пожарный резервуар для воды, площадка для мойки контейнеров, биотермическая яма, фильтрационно-вакуумная установка.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в «Журнале приема ТБО».

Режим работы полигона – 6 дней в неделю (выходной – воскресенье). Прием отходов осуществляется с 08– 00 до 17– 00 ч.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 см.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

При эксплуатации полигона все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством, кроме того, функционирование полигона складирования отходов в г.п. Пойковский отвечает всем требованиям природоохранного законодательства.

10.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Предлагается  следующая схема санитарной очистки сельского поселения  Лемпино:

Очистка поселка от твердых бытовых отходов: должна производиться по планово-регулярной системе.  Для сбора мусора используются контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.	Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов из контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на полигон ТБО. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на КОС, строительство которых предусматривается проектом,  с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Удаление и обезвреживание промышленных отходов

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон, где складируются совместно с твердыми бытовыми отходами.

Необходимо отметить, что большинство из этих промышленных отходов в настоящее время накапливается на промышленных площадках или на территориях предприятий.

Основные промышленные отходы, образующиеся в поселках, относятся  к 3-4 классам опасности и по действующим нормативам допускаются к складированию совместно с ТБО, за исключением люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и отработанных нефтепродуктов.

Уборка сельских территорий

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза твердых бытовых отходов, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусматривается парк автотранспорта: ассенизационные машины КО-503, мусоровозы М-30 или  КО-413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Требования к устройству и эксплуатации полигона ТБО

На полигон твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора.

По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру полигона.

Для полигонов, обслуживающих не большие населенные пункты рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТБО.

Основание (днище) траншеи в климатических зонах, где возможно образование фильтрата, должно быть не менее чем на 0,5 м заглублено в глинистые грунты.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

а) в период температур выше 0 0C в течение 1 - 2 месяцев;

б) в период температур ниже 0 0C - на весь период промерзания грунтов.

По периметру всей территории полигона ТБО устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно - бытового здания.

В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала, можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мела, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период.

Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте.

Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта.

Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы.

На территории полигона не допускается сжигание ТБО, и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. На полигонах, срок эксплуатации которых менее пяти лет, допускается отсыпка в процессе на 10%, превышающая предусмотренную вертикальную отметку с учетом последующей усадки.

Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта.

Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными условиями его последующего использования при закрытии полигона.

Территории зон, используемых для создания лесопаркового комплекса в качестве горок для лыжного спорта или смотровых площадок для обозрения местности, имеют толщину наружного слоя не менее 0,6 м.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.

При использовании территории бывшего полигона ТБО под открытые склады непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен особенно тщательно и равномерно.

Использование территории рекультивированного полигона под капитальное строительство не допускается.

10.3.  Перечень основных мероприятий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- размещение термической установки для утилизации биологических отходов.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

11.1. Ответственный за реализацию программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы создается рабочая группа (ответственные исполнители).

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования,  основной функцией которой является координация процесса реализации Программы в рамках своих полномочий.

Состав рабочей группы:

- Глава поселения, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселения) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

- Совет депутатов муниципального образования, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

- Администрация поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, корректировка, а так же разработка проекта местного бюджета, включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

- Руководители  организаций коммунального комплекса как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО). В их функции входят: подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков мероприятий Программы, изменения источников финансирования Программы по различным причинам,  подготовка информации о ходе реализации Программы в адрес Администрации поселения

  - Сводный план программных мероприятий

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения представлен в Приложении № 1.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах  муниципального образования.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры МО.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

- Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка информации о ходе реализации Программы организациями коммунального комплекса в адрес Администрации МО;

2.Подготовка отчета об исполнении Программы администрацией муниципального образования на основе полученной информации от организаций коммунального комплекса;

3. Проведение Советом депутатов рассмотрения и утверждения отчета о ходе реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией МО.

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

  - Порядок и сроки корректировки Программы

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Корректировка Программы выполняется на основании решения Совета депутатов МО по предложению рабочей группы по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.